Návod na dokončení modelu

1.Příprava prodlužovacích kabelů do modelu (elektroinstalace) viz. Foto

Varianta pro 4 klapkové křídlo.

2. Vyřežeme otvory pro serva a konektor do křídla viz. Foto. Stačí ostrý vylamovací nůž.

Výřez pro serva křidélek, vztlakových klapek a konektoru

Výřez pro servo křidélka. Otvor vyřežeme asi o 1-2mm

menší než je zapuštění v křídle.

Vyřežeme otvory pro serva vztlakových klapek a konektoru. Naznačené otvory jsou pouze informativní, velikost otvorů přizpůsobíme velikosti serv.

Vložíme do křídla prodlužovaní kabely k servům a

Zalepíme konektor pro spojení elektroinstalace s trupem

Zalepíme serva do křídla. Doporučujeme serva Hitec HS56.Tyto serva jsou už z výroby připravena jako serva

připravená k zabudování do křídla. Upevňovací patky serv jsou otočeny, tak že se dá servo zabudovat na plocho.

Stejně se dá přizpůsobit i servo HS55 a to tak, že uřízneme žiletkovou pilkou patky a tyto následně přilepíme

vteřinovým lepidlem o 90°.Pozor tato úprava jde provést pouze u serv s průhlednou krabičkou. Následně vyrobíme špalíky pod patky serv tak aby nepřesahovaly servo,tyto přišroubujeme na servo a zalepíme 5min.epoxy do křídla. Nezapomeneme před lepením jemně obrousit vnitřek křídla tak, aby nebyl lesklý a serva namažeme něčím mastným, aby nedošlo k přilepení vlastního serva,ale pouze špalíků.

Zašroubujeme do připravených otvorů páky

křidélka (součást příslušenství) a zapojíme

servo křidélka.

Zapojíme serva vztlakových klapek. Táhlo vede napříč skrz křídlo.

Tímto máme vystrojené křídlo a zbývá nám po seřízení výchylek modelu zakrýt serva přiloženýma krytkama.

Krytky vystřihneme nůžkami  a zabrousíme na požadovaný tvar. Přilepení krytek na místo provedeme průhlednou lepící páskou.

Vystrojení trupu:

1.Přilepíme ocasní plochu na trup 5 min epoxy.

Vyřežeme otvoru pro konektor elektroinstalace (naznačen na loži pro křídlo).Dále vyřežeme otvory pro servo

otvor pro přijímač a baterie.Nejlépe se tyto otvory dělají modelářskou frézkou a násle dným dobroušením.

Vložíme trupovou elektroinstalaci a přišroubujeme servo výškovky.Táhlo výškovky zkrátíme na potřebnou délku a připájíme koncovku táhla (koncovka a vidlička jsou součástí příslušenství).

Vložíme přijímač a pohonné baterie a vše zapojíme.

Letadlo smontujeme a vyvážíme. Vyvážení provádíme přidáním olova do špičky modelu před baterie.

Těžiště by mělo být 65mm +/- 2mm od náběžné hrany křídla.

Seřídíme výchylky křidélek  doporučeno +12mm (nahoru) / -8mm (dolů)

Výškovka  +/- 7mm

Vztlakové klapky doporučujeme 3 mm dolů.

V případě Butterfly (brzdy) dáváme vztlakové klapky co nejvíce dolů,křidélka asi 5mm nahoru a výškovku asi 1 mm dolů.Seřízení brzd provádíme tak,že v dostatečné výšce brzdy otevřeme a model musí zůstat letě rovně.

Model nesmí po otevření brzd prudce stoupat ani klesat. Toto seřídíme mixem brzda (butterfly)/výškovka.

Jako poslední přišroubujeme

háček pro vlek. Tento je součástí příslušenství.

Na závěr popis použití závaží do trupu.

Trubka na závaží je zalepena tak, že střed trubky je v těžišti modelu. Nakládání modelu proto provádíme tak, že kovové válečky umisťujeme na střed a před a za dáváme válečky dřevěné. To znamená při zatížení 4 kovovými válečky vložíme nejprve 4 válečky dřevěné,poté 4 válečky kovové a zase 4 válečky dřevěné.

Více informací k modelu a  barevný návod je možné stáhnout na www.dsmodel.cz

Mnoho nalétaných hodin bez nehody Vám přeje výrobce modelu firma DSmodel

www.dsmodel.cz